Утверждаю Начальник ПЧ-17 _________ _____________ подпись ФИО «____»___________ 2015 г. М.П.

ПРОЕКТ

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

(ПНООЛР)

для Зеленогорской дистанции пути (ПЧ-17)

Санкт-Петербургского отделения –

структурного предприятия Октябрьской железной дороги –

филиала ОАО «Российские железные дороги»

Ответственный исполнитель

_____________ Федорова А.С.

Санкт-Петербург

2015

Структура ПНООЛР

1. Общие сведения о предприятии	3

2. Сведения о хозяйственной и иной деятельности	5

3.  Расчет и обоснование годовых нормативов образования отходов	11

4. Сведения о предлагаемом образовании отходов	Ошибка! Закладка не определена.

5. Сведения о местах накопления отходов	Ошибка! Закладка не определена.

6. Сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, и (или) размещения	Ошибка! Закладка не определена.

7. Сведения о предлагаемом ежегодном использовании и (или) обезвреживании отходов	53

8. Сведения о предлагаемом размещении отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов	54

9. Предложения по лимитам ежегодного размещеня отходов	55

10. Список использованной литературы	58

Приложения:

№1 Ситуационная  карта-схема  района  расположения  предприятия	61

№2 Карта-схема промплощадки предприятия	62

№3 Исходные данные для составления проекта	63

…

# 1. Общие сведения о предприятии

Полное наименование предприятия: Зеленогорская дистанция пути (ПЧ-17) Санкт-Петербургского отделения – структурное предприятие Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги».

Сокращенное наименование: Зеленогорская дистанция пути (ПЧ-17) Санкт-Петербургского отделения – структурное предприятие Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги».

Юридический адрес: ________________________.

Фактический адрес: ________________________.

Идентификационный номер (ИНН): ____________; дата постановки на 
учет ________; серия _______________ ; номер свидетельства __________________ .

Код организации по ОКПО: ________________.

Код по ОКОПФ ________________.

Код по  ОКОФС ________________.

Код по  ОКВЭД ________________.

Код по  ОКАТО ________________.

Код по ОКТМО ________________.

Согласно свидетельству о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия ___ № _______________, предприятие зарегистрировано ________________ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) ___________________.

Основной вид деятельности предприятия: содержание пути, земляного полотна и вспомогательных сооружений в состоянии, обеспечивающем бесперебойное и безопасное движение поездов с установленными скоростями и нагрузками на оси, своевременное выполнение планово-предупредительных работ и устранение причин, вызывающих неисправности пути, земляного полотна и сооружений на участке от ж/д станции «Озерки» до 123 км Зеленогорской дистанции пути Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.

Телефон ________________. Факс ________________.

Электронная почта _______________.

Руководитель предприятия: должность ___________________, ФИО _____________.

Ответственный за охрану окружающей среды: должность ___________________, ФИО _____________.

Основным подразделением предприятия является:

- участок по обслуживанию и ремонту пути.

Вспомогательными подразделениями являются:

- стоянка путевой железнодорожной техники;

- склад ГСМ;

- котельная;

- кузница;

- механический участок;

- аккумуляторный участок;

- участок малой механизации;

- столярный участок;

- участок окраски дорожных знаков;

- компрессорные станции.

Зеленогорская дистанция пути (ПЧ-17) является территориально обособленным подразделением филиала Октябрьской железной дороги. Октябрьская железная дорога в свою очередь является филиалом ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). Расположена по адресу __________________________________.

Самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектов размещения отходов предприятие не имеет.

# 2. Сведения о хозяйственной и иной деятельности

Основными задачами дистанции пути ПЧ-17 являются содержание пути, земляного полотна и вспомогательных сооружений в состоянии, обеспечивающем бесперебойное и безопасное движение поездов с установленными скоростями и нагрузками на оси, своевременное выполнение планово-предупредительных работ и устранение причин, вызывающих неисправности пути, земляного полотна и сооружений на участке от ж/д станции «Озерки» до 123 км Зеленогорской дистанции пути Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.

Основная промплощадка предприятия, где расположены механические мастерские дистанции и стоянки путевой железнодорожной техники и автотранспорта, находится на расстоянии 1 км севернее железнодорожной станции Зеленогорск. На остальных станциях пути находятся табельные околотки для хранения инвентаря.

Основные производственные показатели работы: планово-предупредительные работы, произведенные на  52 км пути.

Штатная численность сотрудников предприятия должна составлять 400 человек; фактическая численность сотрудников предприятия составляет 394 человека;

Временной режим работы предприятия – односменный, 5 дней в неделю.

Основным подразделением предприятия является участок по обслуживанию и ремонту пути, в задачи которого входят следующие виды работ: восстановление целостности лопнувших рельсовых плетей бесстыкового пути; разрядка температурных напряжений в рельсовых плетях бесстыкового пути; выправка пути в продольном профиле и по уровню; одиночная смена шпал и брусьев; возобновление смазки в рельсовых стыках; смена отдельных металлический частей стрелочного перевода; перешивка пути и стрелочных переводов и прочие.

Для этих целей используются путевые инструменты, такие как электрошпалоподбойки, применяемые для уплотнения балласта под шпалами; шуруповерты, предназначенные для завертывания и отвертывания шурупов, отвинчивания и завинчивания гаек и болтов; путевых гаечных ключей, применяемых для отвинчивания и завинчивания гаек и болтов; гидравлические домкраты, используемые для вывешивания рельсо-шпальной решетки при исправлении пути в продольном профиле, и другие, а также следующая путевая железнодорожная техника: дрезины ДГКУ (2 ед.), предназначенные для механизированной погрузки, выгрузки и перевозки элементов железнодорожного пути и других грузов; мотовоз МПТ, используемый для перевозки грузов и в качестве тягового средства для передвижения платформ и вагонов; рельсоочистительная машина РОМ-3, осуществляющая очистку рельсов; путевой механический гайковерт ПМГ, служащий для механизированного отвинчивания и завинчивания гаек, а также смазки разъемных рельсовых соединений и путевая снегоуборочная машина.

Для смазки разъемных рельсовых соединений путевым механическим гайковертом используются отработанные масла.

На участке образуются следующие виды отходов (в соответствии с кодификатором [23, 22]):

- при замене бетонных шпал образуются лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме. Отходы накапливаются на открытой асфальтированной площадке (МВХ № 1), затем вывозятся на МПБО для размещения.

- при замене деревянных шпал образуются шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные. Отходы накапливаются на открытой асфальтированной площадке (МВН № 5), затем вывозятся на МПБО для размещения.

- при замене резиновых амортизаторов образуются резинометаллические изделия отработанные незагрязненные. Отходы накапливаются в металлическом контейнере на открытой асфальтированной площадке (МВН № 3), затем вывозят на полигон для размещения.

- при замене рельсов (включая костыли, крепеж, стрелочные переводы) образуются лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные. Отходы накапливаются на открытой асфальтированной площадке (МВН № 2), затем направляют на предприятие по использованию лома черных металлов.

- при замене шлагбаумов образуются отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные. Отходы накапливаются в металлическом контейнере на открытой асфальтированной площадке (МВН № 3), затем вывозят на полигон для размещения.

- периодически при замене шпал производится очистка грунта, засоренного балластом, путем его рассева (разделения крупной и мелкой фракции). После очистки  балласт возвращается на место, а грунт рассеивается вдоль земляного полотна для его укрепления. Таким образом, отходов грунта не образуются.

- при подрезке кустарников механическим кусторезом образуются отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок. Растительные отходы (скошенная трава и измельченная кусторезом древесина и зелень) опадают на землю, где в дальнейшем перегнивают, образуя компост естественного происхождения.

Вспомогательные подразделения

На стоянке путевой железнодорожной техники находятся две дрезины ДГК; мотовоз МПТ; рельсоочистительная машина РОМ-3, путевой механический гайковерт ПМГ и путевая снегоуборочная машина.

Обслуживание и ремонт путевой железнодорожной техники производится в локомотивном депо ТЧ-12. На площадке осуществляются работы по замене масел.

На участке образуются следующие виды отходов:

- замена масел, в процессе которой образуются отходы минеральных масел моторных,  отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных, отходы синтетических масел компрессорных. Все масла закупаются в разлив, тара из-под масел не образуется. Отработанные масла накапливают в цистерне на открытой асфальтированной площадке (МВН № 4), затем передают на повторное использование в путевом механическом гайковерте (ПМГ) для смазки разъемных рельсовых соединений.

- замена масляных фильтров, в процессе которой образуются фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные. Отходы накапливаются в металлическом контейнере на открытой асфальтированной площадке (МВН № 3), затем вывозят на МПБО для размещения.

На аккумуляторном участке производится дефектация, заливка электролита и зарядка кислотных аккумуляторов путевой железнодорожной техники.

На участке образуются следующие виды отходов:

- при списании аккумуляторов образуются аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, которые накапливают в металлическом контейнере на открытой асфальтированной площадке (МВН № 6). Отработанный электролит не сливают, а сдают вместе с аккумуляторами поставщику, а именно, в отдел материально-технического обеспечения Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги (НОДХ). Кислота, используемая для заливки аккумуляторов, поступает в стеклянных бутылях, подлежащих возврату поставщику (возвратная тара).

На складе ГСМ производится хранение дизельного топлива в двух горизонтальных цилиндрических резервуарах. Ежегодно резервуары подлежат зачистке.

На участке образуются следующие виды отходов:

- при зачистке резервуаров образуется шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, который без накопления сразу направляют для испрользования в путевом механическом гайковерте (ПМГ) для смазки разъемных рельсовых соединений.

- при ликвидации мелких проливов образуется обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %). Отход накапливается в металлическом контейнере на открытой асфальтированной площадке (МВН № 3), затем вывозится на МПБО  для размещения.

Котельная оборудована двумя котлами: Шухова и УК-50. В качестве топлива в котельной используется уголь Кузнецкого бассейна. Годовой расход угля составляет 135,7 т/год. Ремонт котлов в ближайшие 5 лет не планируется.

На участке образуются следующие виды отходов:

- при сжигании угля образуется золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная, которая накапливается на открытой асфальтированной площадке (МВН № 7), по мере накопления шлак используется на Предприятии для подсыпки железнодорожной насыпи.

На механическом участке производятся слесарные работы. Для этих целей установлены два заточных, один сверлильный и один токарный станки. Станки работают без использования СОЖ. Также на участке осуществляется ручная электродуговая сварка с использованием электродов и газовая резка металлических изделий и деталей.

- при работе токарного и сверлильных станков образуется стружка черных металлов несортированная незагрязненная. Стружку черных металлов накапливают в металлическом контейнере на открытой асфальтированной площадке (МВН № 8), затем направляют на предприятие по использованию лома черных металлов.

- при работе заточного станка образуются абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов  и отходы абразивных материалов в виде пыли. Отходы накапливаются в металлическом контейнере на открытой асфальтированной площадке (МВН № 3), затем вывозят на полигон для размещения.

- при замене масла в картере токарного станка образуются отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных. Отработанные масла накапливают в цистерне на открытой асфальтированной площадке (МВН № 4), затем передают на повторное использование в путевом механическом гайковерте (ПМГ) для смазки разъемных рельсовых соединений.

- отходами сварки являются остатки и огарки стальных сварочных электродов. Отходы накапливаются на открытой асфальтированной площадке (МВН № 2), затем направляют на предприятие по использованию лома черных металлов.

- при газовой резке металлов образуется лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные. Отходы накапливаются на открытой асфальтированной площадке (МВН № 2), затем направляют на предприятие по использованию лома черных металлов.

На участке малой механизации производится ремонт путевого инструмента.

- при замене деталей инструмента образуется лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, который накапливается на открытой асфальтированной площадке (МВН № 2), затем направляют на предприятие по использованию лома черных металлов.

Кузнечный участок оборудован горном и молотом. В качестве топлива на кузнечном участке используется уголь Кузнецкого бассейна. Годовой расход угля составляет 15 т/год.

- при сжигании угля образуется золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная, которая накапливается на открытой асфальтированной площадке (МВХ № 7), по мере накопления шлак используется на Предприятии для подсыпки железнодорожной насыпи.

- при работе молота образуется лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, который накапливается на открытой асфальтированной площадке (МВН № 2), затем направляют на предприятие по использованию лома черных металлов.

На столярном участке производятся работы по деревообработке. Для этих целей установлены ленточная пилорама, четырехсторонний строгальный станок, дисковая пила, фрезерный, строгальный и универсальный станки. Выбросы от ленточной пилорамы и от четырехстороннего строгального станка подвергаются очистке в циклоне типа Гипродревпром Ц. Выбросы от четырех остальных станков подвергаются очистке в батарейном циклоне типа ЦН-11.

- при работе станков образуется обрезь натуральной чистой древесины. Отход накапливается на открытой асфальтированной площадке (МВН № 9), затем вывозят на лицензированное предприятие по размещению отходов.

- при работе циклона образуется  стружка натуральной чистой древесины, которая накапливаются в бункерах циклонов и вывозят на лицензированное предприятие по размещению отходов, сразу выгружая из бункера.

На участке окраски дорожных знаков производится окраска кистью красками марок ПФ и НЦ. Краска закупается в разлив, тара из-под краски не образуется. Емкость, в которую наливается краска, перед закупкой промывается растворителем. Кисти из-за незначительности образования учтены в составе бытовых отходов.

На балансе ПЧ-17 находятся три стационарные компрессорные станции, используемые для обдувки стрелочных переводов и одна передвижная станция, оборудованные 7 компрессорами марок ЗИФ-5ПВ (3 шт.) и НВ-10Э (2 шт.). Один из компрессоров – дизельный, остальные – электрические.

- при замене масла во всех компрессорах образуются отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных и отходы синтетических масел компрессорных. Отработанные масла накапливают в цистерне на открытой асфальтированной площадке (МВХ № 4), затем передают на повторное использование в путевом механическом гайковерте (ПМГ) для смазки разъемных рельсовых соединений.

- при замене моторного масла в двигателе дизельного компрессора образуются  отходы минеральных масел моторных. Отработанные масла накапливают в цистерне на открытой асфальтированной площадке (МВН № 4), затем передают на повторное использование в путевом механическом гайковерте (ПМГ) для смазки разъемных рельсовых соединений.

- при замене масляного фильтра в двигателе дизельного компрессора образуются фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные. Отход накапливается в металлическом контейнере на открытой асфальтированной площадке (МВН № 3), затем вывозят на полигон для размещения.

Кроме того, во всех подразделениях ПЧ-17 выдается спецодежда тканевая (х/б костюмы, ватники, ватные штаны, рукавицы) и обувь.

- при списании спецодежды образуется отход спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная. Отход накапливают в контейнере в помещении (МВН № 11), затем сдают в отдел материально-технического обеспечения Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги (НОДХ).

- при списании обуви образуется обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства. Отход накапливают в контейнере в помещении (МВН № 11), затем сдают в отдел материально-технического обеспечения Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги (НОДХ).

Помимо этого во всех подразделениях образуются:

- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %). Отходы накапливаются в металлическом контейнере на открытой асфальтированной площадке (МВН № 3), затем вывозят на полигон для размещения.

- Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства. Хранят в коробках завода-изготовителя в закрытом помещении (МВН № 10), затем вывозят на лицензированное предприятие по переработке люминесцентных ламп.

- Смет с территории предприятия малоопасный. Отходы накапливаются в металлическом контейнере на открытой асфальтированной площадке (МВН № 3), затем вывозят на полигон для размещения.

- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). Отходы накапливаются в металлическом контейнере на открытой асфальтированной площадке (МВН № 3), затем вывозят на полигон для размещения.

# 3. Расчет и обоснование годовых нормативов образования отходов

В настоящем разделе представлено обоснование и приведены соответствующие расчеты по нормативному образованию отходов ПЧ-17.

В качестве исходных данных при проведении расчетов приняты удельные величины образования отходов по данным справочников, а также фактические показатели за предыдущие годы. Исходные данные представлены в приложении № 3.

3.1. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства

Образуется в результате

- замены перегоревших ртутных и люминесцентных ламп

Количество  отходов, определяется по формулам[8]:

, шт./год

, т/год

где    – количество установленных ламп i – той марки, шт. (Приложение №3);

– фактическое количество часов работы ламп i – той марки, час/год (Приложение №3);

– эксплуатационный срок службы ламп i – той марки, час[11];

– вес одной лампы, г [11].

| Марка лампы | Количество установленных ламп, К, шт. | Число часов работы в год, Т, ч/год | Ресурс времени работы ламп, Н, ч | Масса одной лампы, М, кг | Количество отработанных ламп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | шт./год | т/год |
| ЛБ-40 | 28 | 2500 | 12000 | 0,32 | 6 | 0,0019 |
| ЛБ-80 | 24 | 2500 | 12000 | 0,45 | 5 | 0,0023 |
| ДРЛ-250 | 2 | 2500 | 12000 | 0,4 | 1 | 0,0002 |
| Итого | 11 | 0,0044 |

Мотх = 0,0044 т/год

3.2. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом

Количество отработанных аккумуляторов определяется по формуле[19]:

N = ∑ ni / Тi шт./год

где:

ni – количество используемых аккумуляторов или аккумуляторных батарей i–го типа; (приложение №3)

Тi – эксплуатационный срок службы аккумуляторов i–ой марки, год. (приложение №3)

Вес образующихся отработанных  аккумуляторов с электролитом равен[19]:

М = ∑ N ∙ mi ∙ 10-3

где:

Ni – количество используемых аккумуляторов  i–ой марки, шт./год; (приложение №3)

mi – вес одного аккумулятора i–ой марки с электролитом, кг[19]

| Марка аккумуляторной батареи | Количество аккумуляторных батарей, ni, шт. | Средний вес 1 аккумуляторной батареи, mi, кг | Средний срок службы 1 аккумуляторной батареи, Т, лет | Количество отработанных аккумуляторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | шт./год | т/год |
| 6СТ-132 | 20 | 51,2 | 4 | 5 | 0,256 |
| 6СТ-190 | 4 | 73,2 | 4 | 1 | 0,073 |
| Всего: | 6 | 0,329 |

Мотх = 0,329 т/год

3.3. Отходы минеральных масел моторных

Количество отработанных аккумуляторов определяется по формуле[28]:

М = ∑  Ni  ∙ V i  ∙ Т i  / Тнв   ∙ k ∙ ро ∙ 0,001, т/год,

где:

Ni  -  количество   автопогрузчиков,  строительной  и  дорожной  техники i-той марки, шт.; (приложение №3)

V i  - объем  масла, заливаемого в автопогрузчик, строительную и   дорожную технику i-той марки при ТО, л; (приложение №3)

Т i    -   среднее   годовое   время   работы   автопогрузчиков,  строительной и дорожной техники i-ой марки, час/год; (приложение №3)

Тнв   -  норма  времени  работы автопогрузчиков, строительной и  дорожной  техники  i-ой  марки  до  замены  масла,  час, берется в соответствии  с  инструкцией  по  эксплуатации  автомобиля  или по данным предприятия; (приложение №3)

k - коэффициент полноты слива масла; k = 0,9; [28]

ро - плотность отработанного масла, кг/л; ро = 0,9 кг/л [28].

- от путевой железнодорожной техники

| Марка техники | Количество, Ni, шт. | Ср. годовое время работы, Т i , час/год | Норма времени работы, Тнв, час | Количество заменяемого масла, V i, л | Коэффициент полноты слива масла, k | Плотность масла, (, кг/л | Количество отработанного масла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/год | т/год |
| ДГК | 2 | 1600 | 800 | 2,2 | 0,9 | 0,9 | 0,008 | 0,007 |
| МПТ | 1 | 1500 | 800 | 20 |  |  | 0,034 | 0,030 |
| РОМ | 1 | 900 | 900 | 60 |  |  | 0,054 | 0,049 |
| ПМГ | 1 | 800 | 800 | 60 |  |  | 0,054 | 0,049 |
| снегоуборочная | 1 | 600 | 600 | 60 |  |  | 0,054 | 0,049 |
| Всего: | 0,204 | 0,184 |

- от дизельного компрессора

| Марка техники | Количество, Ni, шт. | Ср. годовое время работы, Т i , час/год | Норма времени работы, Тнв, час | Количество заменяемого масла, V i, л | Коэффициент полноты слива масла, k | Плотность масла, (, кг/л | Количество отработанного масла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/год | т/год |
| ЗИФ-5ПВ | 1 | 500 | 500 | 10 | 0,9 | 0,9 | 0,009 | 0,008 |
| Всего: | 0,009 | 0,008 |

Мотх = 0,192 т/год

3.4. Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных

Количество отходов определяется по формуле[24]:

М = ∑  Ni  ∙ V i  ∙ 0,001, т/год,

М = ∑  Ni  ∙ V i  ∙  0,001/ ро, м3/год,

где:

Ni  -  количество   техники i-той марки, шт.; (приложение №3)

V i  - норма сбора отходов с единицы техники,  кг/ед.техники; [24]

ро - плотность отработанного масла, кг/л; ро = 0,9 кг/л [28].

- от компрессоров

| Марка компрессора | Количество компрессоров, n, шт. | Норма сбора отходов с единицы техники, кг/ед.техники | Плотность масла, (, кг/л | Количество отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/год | т/год |
| ЗИФ-5ПВ диз. | 1 | 2 | 0,9 | 0,002 | 0,002 |
| ЗИФ-5ПВ эл. | 2 | 2 | 0,9 | 0,004 | 0,004 |
| НВ-10Э | 2 | 2 | 0,9 | 0,004 | 0,004 |
| Всего: | 0,010 | 0,010 |

- от путевой железнодорожной техники

| Марка | Количество n, шт. | Норма сбора отходов с единицы техники, кг/ед.техники | Плотность масла, (, кг/л | Количество отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/год | т/год |
| ДГК | 2 | 25 | 0,9 | 0,056 | 0,050 |

Количество отходов определяется по формуле[8]:

М = Ксл  ∙ ро ∙ V i  ∙ N ∙ Кпр ∙ Т/Н ∙ 0,001, т/год,

М = Ксл  ∙ V i  ∙ N ∙ Кпр ∙ Т/Н ∙ 0,001, м3/год,

где:

Ксл  - коэффициент слива отработанных масел. доли от 1. Принимается равным 0,9 [8];

Ni  -  количество   техники i-той марки, шт.; (приложение №3)

V i  - объем заливки в единицу оборудования,  л; (приложение №3)

ро - плотность отработанного масла, кг/л; ро = 0,9 кг/л [28]

Кпр – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, доли от 1. Принимается равным 1,01 [8];

Т – время работы оборудования за год, час;

Н – норматив времени до замены, час.

- от металлообрабатывающих станков

| Тип станка | Количество станков | Объем заливки в единицу оборудования, л | Время работы оборудования за год | Норматив времени до замены | Количество отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | т/год |
| токарный | 1 | 10 | 1200 | 1200 | 0,009 | 0,008 |

Мотх = 0,068 т/год

3.5. Отходы синтетических масел компрессорных

Количество отходов определяется по формуле[24]:

М = ∑  Ni  ∙ V i  ∙ 0,001∙ро,  т/год,

М = ∑  Ni  ∙ V i  ∙  0,001, м3/год,

где:

Ni  -  количество   техники i-той марки, шт.; (приложение №3)

V i  - норма сбора отходов с единицы техники,  л/ед.техники; [24]

ро - плотность отработанного масла, кг/л; ро = 0,9 кг/л [28].

| Марка путевой железнодорожной техники, содержащей компрессорное масло | Количество техники, Ni, шт. | Количество заменяемого масла, V i, л | Количество отработанного масла, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | т/год |
| ДГК | 2 | 3,5 | 0,007 | 0,006 |
| РОМ | 1 | 5 | 0,005 | 0,005 |
| ПМГ | 1 | 5 | 0,005 | 0,005 |
| снегоуборочная | 1 | 5 | 0,005 | 0,005 |
| Всего: | 0,022 | 0,021 |

Мотх = 0,021 т/год

3.6. Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные

Количество отработанных шпал определяется по формуле [28]:

М = ∑  N  ∙ т ∙ S ∙ 10-3, т/год,

где:

Ni  -  норматив образования отходов шпал при текущем содержании путей, шт./ км пути; [28]

m  -  средняя масса одной деревянной шпалы, кг; (приложение №3)

S    -   длина обслуживаемых путей, км пути/год; (приложение №3)

| Норматив образования отходов шпал при текущем содержании путей, шт./ км пути | Средняя масса одной деревянной шпалы, m, кг [17] | Длина обслуживаемых путей, км пути/год | Количество отработанных шпал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт./год | т/год |
| 10 | 80 | 52 | 520 | 41,6 |

Мотх = 41,600 т/год

3.7. Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов

Расчёт количества нефтешлама, образующегося от зачистки резервуаров хранения топлива с учётом удельных нормативов образования производится по формуле:

,  т/год

где: V - годовой объём топлива, хранившегося в резервуаре, т/год; (приложение №3)

k - удельный норматив образования нефтешлама на 1 т хранящегося топлива, кг/т [18]

| Количество резервуаров, n, шт. | Объем топлива, хранившегося в одном резервуаре, V, т/год | Удельный норматив образования шлама на 1 т хранящегося дизтоплива, k, кг/т | Плотность, т/м3 | Количество нефтешлама |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/год | т/год |
| 2 | 71 | 0,9 | 0,9 | 0,142 | 0,128 |

Мотх = 0,128 т

3.8. Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные

Количество отходов определяется по формуле[29]:

, т/год

, м3/год

где N – количество техники, шт. (приложение №3);

k – количество установленных масляных фильтров, шт. (приложение №3);

m – масса одного фильтра, кг/шт. (приложение №3);

LМ – норма пробега до замены или норма наработки, тыс.км; час (приложение №3);

L – средний   годовой   пробег или  наработки до замены, тыс.км/год; час/год  (приложение №3)

- насыпная плотность 0,2 т/м3

| Марка | Количество техники | Количество фильтров, установленных на одном а/м | Масса одного фильтра | Норма пробега или наработки до замены | Средний годовой пробег автомобиля или время наработки | Количество образующихся отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | шт. | шт. | кг/шт. | тыс. км | тыс.км/год | м3/год | т/год |
| от путевой железнодорожной техники |
| ДГК | 2 | 4 | 0,2 | 800 | 1600 | 0,016 | 0,0030 |
| МПТ | 1 | 1 | 0,2 | 800 | 1500 | 0,002 | 0,0004 |
| РОМ | 1 | 2 | 0,2 | 900 | 900 | 0,002 | 0,0004 |
| ПМГ | 1 | 2 | 0,2 | 800 | 800 | 0,002 | 0,0004 |
| снегоуборочная | 1 | 2 | 0,2 | 600 | 600 | 0,002 | 0,0004 |
| Итого | 0,024 | 0,005 |
| от компрессоров |
| ЗИФ-5ПВ | 1 | 2 | 0,3 | 500 | 500 | 0,006 | 0,001 |
| Итого | 0,030 | 0,006 |

Мотх = 0,006 т/год

3.9. Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

Количество отходов определяется по формуле[8]:

, т/год

где N – количество вышедших из употребления изделий, шт./год (приложение №3);

КИЗН  – коэффициент, учитывающий потери массы изделия, доли от 1. Принимается равным 0,8 [8];

m – масса единицы изделия спецодежды в исходном состоянии, кг/шт. (приложение №3);

КЗАГР  – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды, доли от 1. Принимается равным 1,15 [8];

- насыпная плотность 0,2 т/м3

| Количество вышедших из употребления изделий | Масса единицы изделия, кг/шт. | Количество отходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | т/год |
| 276 | 4 | 5,078 | 1,016 |

Мотх = 1,016 т/год

3.10. Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

Количество отходов определяется по формуле[8]:

, т/год

где N – количество вышедших из употребления изделий, шт./год (приложение №3);

КИЗН  – коэффициент, учитывающий потери массы изделия, доли от 1. Принимается равным 0,9 [8];

m – масса единицы изделия спецобуви в исходном состоянии, кг/шт. (приложение №3);

КЗАГР  – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды, доли от 1. Принимается равным 1,1 [8];

- насыпная плотность 0,25 т/м3

| Количество вышедших из употребления изделий | Масса единицы изделия, кг/шт. | Количество отходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | т/год |
| 276 | 1,5 | 1,656 | 0,414 |

Мотх = 0,414 т/год

3.11. Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные

Количество отходов определяется по формуле[17]:

М = ∑  N  ∙ т ∙  10-3, т/год,

где:

N  -  количество шлагбаумов, подлежащих замене, шт./год; (приложение №3)

m  -  средняя масса одного шлагбаума, кг [17]

| Среднее количество деревянных шлагбаумов, подлежащих замене, К, шт./год | Средняя масса одного шлагбаума, m, кг | Количество отходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | т/год |
| 15 | 20 | 1,5 | 0,300 |

Мотх = 0,300 т/год

3.12. Отходы абразивных материалов в виде пыли

Количество отходов определяется[26]:

, т/год

где m – вес используемых абразивных кругов, используемых на предприятии, кг (Приложение №3)

k – коэффициент износа абразивных кругов [26]

k2 – коэффициент, учитывающий долю абразива в абразивно-металлической пыли [26]

| Вес используемого абразивного круга, кг/год | Коэффициент k1 | Коэффициент, k2 | Плотность отходов ρ, т/м3 | Количество образующихся отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/год | т/год |
| 40 | 0,7 | 0,35 | 1,5 | 0,053 | 0,080 |

Мотх = 0,080т/год

3.13. Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная

Образуется:

- в результате сжигания твердого топлива

Количество отходов, определяется по формулам[31]:

, т/год

,   м3/год;

где В – расход топлива, т/год (Приложение №3);

AР – зольность топлива (Приложение №3);

q4 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, % (Приложение №3);

- низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг (Приложение №3);

0,05 – доля золы, оседающей в газоходах котла от количества уносимой золы и шлака [31];

ρ – насыпная плотность, т/ м3[32].

| Расход топлива | Зольность топлива | Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания | Низшая теплота сгорания топлива | Насыпная плотность | Количество образующихся отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/год | - | % | кДж/кг | т/м3 | м3/год | т/год |
| от котельной |
| 135,7 | 13,2 | 5 | 21570 | 0,75 | 1,493 | 1,120 |
| от кузницы |
| 15 | 13,2 | 5 | 21570 | 0,75 | 0,165 | 0,124 |

Мотх = 1,244 т/год

3.14. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

Количество бытовых отходов, определяется по формулам:

,   м3/год;

, т/год

где      N – численность сотрудников, чел. (Приложение №3);

m – удельная норма образования бытовых отходов на 1 работающего в год, т/год.; м3/год. [20];

ρ – насыпная плотность, т/ м3[20].

| Численность персонала предприятия, К, чел. | Удельное образование бытовых отходов на человека, Н, м3/год | Насыпная масса бытовых отходов, (, т/м3 | Количество бытовых отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | т/год |
| 394 | 1,1 | 0,1 | 433,4 | 43,340 |

Мотх = 43,340 т/год

3.15. Смет с территории предприятия малоопасный

Количество отходов определяется:

, т/год; м3/год

где   s – площадь территории, подлежащей уборке, м2 (приложение № 3)

m – нормативное количество смета, кг/(м2· год), л/(м2· год) [12]

ρ – насыпная плотность, т/ м3

| Площадь территории, подлежащей уборке, S, м2 | Нормативное количество смета, Н | Количество смета |
| --- | --- | --- |
|  | кг/(м2 · год.) | л/(м2· год) | м3/год | т/год |
| 1200 | 6,0 | 9,6 | 11,520 | 7,200 |

Мотх = 7,200 т/год

3.16. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)

Количество отходов определяется: [29]

, т/год

, м3/год

где      N – расход ветоши, т/год; (приложение №3);

k – содержание масел, доли от1 (приложение №3);

ρ – насыпная плотность, т/ м3 [8].

| Расход ветоши, N, т/год | Содержание масла в промасленной ветоши, k, д.1 | Плотность отходов ρ | Количество отхода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | т/год |
| 0,036 | 0,1 | 0,30 | 0,133 | 0,040 |

Мотх = 0,040 т/год

3.17. Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок

Количество отходов  определяется по формуле [24]:

М = ∑  S  ∙ т ∙ 10-4, м3/год,

М = ∑  S  ∙ т ∙ 10-4∙ ρ, т/год,

где:

m  -  норматив образования отходов  при плановой рубке и обрезке, м3 / га; [24]

S   -  площадь вырубки, м2/год; S  = L∙ n (приложение №3);

ρ – насыпная плотность, т/ м3 [16].

| Протяженность прирельсовой «зеленой» полосы, подлежащей санитарной рубки, L, м | Ширина прирельсовой «зеленой» полосы, n, м | Величина удельного показателя, k, м3/га | Плотность древесных отходов, ρ, т/м3 | Количество растительных отходов, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/год | т/год |
| 52 000 | 5 | 6,0 | 0,356 | 156,00 | 52,536 |

Мотх = 55,536т/год

3.18. Обрезь натуральной чистой древесины

Количество обрези натуральной чистой древесины  определяется по методу материально-сырьевого баланса.

Σ О = ∑  N – Σ q – Σ НП – Σ В – ΣС

| Перечень сырья и материалов | Количество сырья и материалов, поступающих, тонн на единицу времени | Продукция, тонн на единицу времени | Потери сырья и материалов, тонн на единицу времени |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В производство | В продукцию |  | Безвозвратные потери (естественная убыль) | Выбросы | Сбросы | Отходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | N | P | q |  |  | B | C | O |
| При ремонте путей |
| древесина | 30 | - | 25,45 | - | 0,05 | 1,5 | - | 3,0 |
| При ремонте техники |
| древесина | 20 | - | 13,16 | - | 0,04 | 4,0 | - | 2,8 |

Мотх = 5,800 т/год

3.19. Стружка натуральной чистой древесины

Количество стружки натуральной чистой древесины, которое улавливается в циклоне  определяется по формуле [24]:

М = ∑  N  ∙ т ∙ 10-2, т/год,

где:

Ni  -  норматив образования отходов  при ремонте, %; [24]

m  -  расход древесины, т/год; (приложение №3)

|  | Норматив образования отходов при ремонте, % | Расход древесины | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | т/год | м3/год | т/год |
| При ремонте путей | 5 | 75 | 30 | 3,75 | 1,5 |
| При ремонте техники | 20 | 50 | 20 | 10 | 4,0 |

Мотх = 5,500 т/год

3.20. Стружка черных металлов несортированная незагрязненная

| Сырье, материалы | Продукция | Вид отхода | Количество (объем) образования отходов (VО) | Удельное количество образования отходов по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество (объем) сырья, при переработке которого образуются отходы (ОС) | Наименование | Количество выпускаемой продукции (ОПР) | Наименование | Код по ФККО |  |  |
|  |  |  | Ед. изм. | Величина |  |  | Величина | Ед. изм. | Величина | Ед. изм. |
|  | Ед. изм. | 2012 г. | 2013г. | 2014г. |  |  | 2012 г. | 2013г. | 2014г. |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Металлические детали и изделия | т/год | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 3 61 212 03 22 5 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | т/год | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Доли от 1 |

Мотх = 0,075 т/год

3.21. Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные

Количество отходов определяется по формуле[17]:

М = ∑  N  ∙ т ∙ (1 - К) ∙ 10-3, т/год,

где:

N  -  количество шпал, подлежащих замене, шт./год; (приложение №3)

m  -  средняя масса резиновых амортизаторов в одной шпале, кг [17]

К – коэффициент изношенности, доли от 1, (приложение №3).

| Среднее количество шпал, подлежащих замене, N, шт./год | Средняя масса резиновых амортизаторов в одной шпале, m, кг | Коэффициент изношенности, К | Количество отходов резиновых амортизаторов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | т/год |
| 550 | 0,2 | 0,5 | 0,275 | 0,055 |

Мотх = 0, 055т/год

3.22. Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов

Количество отходов определяется[26]:

, т/год

где m – вес используемых абразивных кругов, используемых на предприятии, кг (Приложение №3)

k – коэффициент износа абразивных кругов [26]

| Вес используемых абразивных кругов, кг/год | Коэффициент износа абразивных кругов | Плотность отходов ρ, т/м3 | Количество образующихся отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | т/год |
| 40 | 0,7 | 1,5 | 0,008 | 0,012 |

Мотх = 0,012 т/год

3.23. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные

Количество отходов  от ремонта пути и путевой техники определяется по формуле [24]:

М = ∑  N  ∙ S ∙ 10-3, т/год,

где:

Ni  -  норматив образования отходов  при ремонте (без учета замены рельсов), кг/км пути; кг/ед. техники; [24]

S  -  протяженность пути, км/год; или количество техники ед. техники (приложение №3)

|  | Норматив образования отходов, кг/км пути или кг/ед. техники | Протяженность пути или количество ремонтируемых машин, км/год или ед.техники/год | Количество отработанных шпал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | т/год |
| При среднем ремонте путей | 70 | 52 | 0,742 | 3,64 |
| При ремонте путевых машин и техники | 100 | 20 | 10 | 4,0 |

Количество отходов при замене рельс определяется по формуле[17]:

М = ∑  N  ∙ т ∙ 10-3, т/год,

где:

N  -  количество рельс, подлежащих замене, погонных м/год; (приложение №3)

m  -  средняя масса одного погонного метра, кг [17]

| Среднее количество рельсов, подлежащих замене, пог.м/год | Средняя масса одного погонного метра рельсов, кг | Количество лома черных металлов |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | т/год |
| 2800 | 65 | 45,5 | 182,000 |

Мотх = 189,640 т/год

3.24. Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме

Количество отходов определяется по формуле[17]:

М = ∑  N  ∙ т ∙  10-3, т/год,

где:

N  -  количество бетонных шпал, подлежащих замене, шт./год; (приложение №3)

m  -  средняя масса одной бетонной шпалы, кг [17]

| Среднее количество бетонных шпал, подлежащих замене, шт./год | Средняя масса одной бетонной шпалы, кг | Количество отходов железобетонных изделий, |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | т/год |
| 150 | 270 | 27,000 | 40,500 |

Мотх = 40,500 т/год

3.25. Остатки и огарки стальных сварочных электродов

Количество отходов определяется [29]:

т/год

где Р –  годовая потребность в электродах, т/год (Приложение №3)

К1 – коэффициент образования отходов [29]

ρ – плотность отхода [30]

| Годовая потребность в электродах Р, т/год | Коэффициент образования огарков k | Насыпная плотность отходов ρ, т/м3 | Количество образующихся отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | т/год |
| 2,4 | 0,15 | 3,0 | 0,120 | 0,360 |

Мотх = 0,360 т/год

Таблица3.1

Предлагаемые нормативы образования отходов в среднем за год

| N п/п | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Отходообразующий вид деятельности, процесс | Планируемый норматив образования отходов в среднем за год в тоннах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | 1 | замены перегоревших ртутных и люминесцентных ламп | 0,0044 |
|  | Итого I класса опасности |  |  |  | 0,0044 |
| 2 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | 2 | дефектация, заливка электролита и зарядка кислотных аккумуляторов | 0,329 |
|  | Итого II класса опасности |  |  |  | 0,329 |
| 3 | Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | 3 | замена масел | 0,192 |
| 4 | Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 | 3 | замена масел | 0,068 |
| 5 | Отходы синтетических масел компрессорных | 4 13 400 01 31 3 | 3 | замена масел | 0,021 |
| 6 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 8 41 000 01 51 3 | 3 | замена шпал | 41,600 |
| 7 | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | 3 | Зачистка резервуаров с дизтопливом | 0,128 |
| 8 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | 3 | Замена фильтров | 0,006 |
|  | Итого III класса опасности |  |  |  | 42,015 |
| 9 | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | 4 | Замена спецодежды работников | 1,016 |
| 10 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | 4 | Замена обуви работников | 0,414 |
| 11 | Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | 4 | Замена шлагбаумов | 0,300 |
| 12 | Отходы абразивных материалов в виде пыли | 4 56 200 51 42 4 | 4 | работа заточных станков механического участка | 0,080 |
| 13 | Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 6 11 400 01 20 4 | 4 | работа котельной и кузнечного участка | 1,244 |
| 14 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 4 | Уборка офисных и бытовых помещений, жизнедеятельность работников | 43,340 |
| 15 | Смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | 4 | уборка территории | 7,200 |
| 16 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 9 19 204 02 60 4 | 4 | обслуживание техники и станков | 0,04 |
|  | Итого IV класса опасности |  |  |  | 53,634 |
| 17 | Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1 52 110 01 21 5 | 5 | Подрезка кустарников вдоль железнодорожного полотна | 55,536 |
| 18 | Обрезь натуральной чистой древесины | 3 05 220 04 21 5 | 5 | деревообработка | 5,800 |
| 19 | Стружка натуральной чистой древесины | 3 05 230 02 22 5 | 5 | деревообработка | 5,500 |
| 20 | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 3 61 212 03 22 5 | 5 | работа станочного участка | 0,075 |
| 21 | Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | 4 31 300 01 52 5 | 5 | замена шпал и резиновых амортизаторов | 0, 055 |
| 22 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | 5 | работа заточных станков механического участка | 0,012 |
| 23 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | 5 | замена рельсов, работа кузнечного и станочного участков | 189,640 |
| 24 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 8 22 301 01 21 5 | 5 | замена шпал | 40,500 |
| 25 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | 5 | сварочные работы | 0,360 |
|  | Итого V класса опасности |  |  |  | 297,423 |

# 4. Сведения о предлагаемом образовании отходов

Предлагаемое ежегодное образование    отходов в      Основном подразделении ПЧ-17.

| N п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Наименование технологического процесса, в результате которого образуются отходы | Норматив образования отходов, тонн на единицу производимой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ) | Объем ежегодно производимой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ) | Предлагаемое ежегодное образование отходов, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 8 41 000 01 51 3 | 3 | замена шпал | 10 шт/км пути | Ремонт 52 км пути | 41,500 |
| 2 | Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | 4 | Замена шлагбаумов | 20 кг/шт. | Замена 15 шлагбаумов в год | 0,300 |
| 3 | Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1 52 110 01 21 5 | 5 | Подрезка кустарников вдоль железнодорожного полотна | 6,0 м3/га | 52 км пути | 57,672 |
| 4 | Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | 4 31 300 01 52 5 | 5 | замена шпал и резиновых амортизаторов | 0,2 кг/шт. | 550 шпал/год | 0,055 |
| 5 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | 5 | замена рельсов | 65 кг/шт. | 2800 рельс /год | 182,000 |
| 6 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 8 22 301 01 21 5 | 5 | замена шпал |  |  |  |

Предлагаемое ежегодное образование    отходов в      Вспомогательных подразделениях ПЧ-17.

| N п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Наименование технологического процесса, в результате которого образуются отходы | Норматив образования отходов, тонн на единицу производимой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ) | Объем ежегодно производимой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ) | Предлагаемое ежегодное образование отходов, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | 1 | замены перегоревших ртутных и люминесцентных ламп | 0,4 кг / шт. | Замена 11 ламп | 0,0044 |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 | 2 | дефектация, заливка электролита и зарядка кислотных аккумуляторов | 0,055т/шт. | Замена 6 аккумуляторов | 0,329 |
| 3 | Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | 3 | замена масел | 0,027 т/ед. | Замена масла в 7 единицах техники | 0,192 |
| 4 | Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 | 3 | замена масел | 0,085 т/ед. | Замена масла в 8 единицах техники | 0,068 |
| 5 | Отходы синтетических масел компрессорных | 4 13 400 01 31 3 | 3 | замена масел | 0,0042 т/ед. | Замена масла в 5 единицах техники | 0,021 |
| 6 | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | 3 | Зачистка резервуаров с дизтопливом | 0,9 кг/т | Зачистка 2 резервуаров объемом по 71 т | 0,128 |
| 8 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | 3 | Замена фильтров | 0,24 кг/ед. | Замена 17 фильтров | 0,006 |
| 9 | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | 4 | Замена спецодежды работников | 4 кг/комплект | Замена 276 комплектов | 1,016 |
| 10 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | 4 | Замена обуви работников | 1,5кг/комплект | Замена 276 комплектов | 0,414 |
| 11 | Отходы абразивных материалов в виде пыли | 4 56 200 51 42 4 | 4 | работа заточных станков механического участка | 0,002 | Использование 40 кг абразивных кругов | 0,080 |
| 12 | Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 6 11 400 01 20 4 | 4 | работа котельной и кузнечного участка | 0,0083 | Сжигание 150,7 т топлива | 1,244 |
| 13 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 4 | Уборка офисных и бытовых помещений, жизнедеятельность работников | 1,1 м3 | 394 сотрудника | 43,340 |
| 14 | Смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | 4 | уборка территории | 6 кг/м2 | Уборка 1200 м2 | 7,200 |
| 15 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 9 19 204 02 60 4 | 4 | обслуживание техники и станков | 0,0011 т/кг | Использование 36 кг обтирочных материалов | 0,040 |
| 16 | Обрезь натуральной чистой древесины | 3 05 220 04 21 5 | 5 | деревообработка | 0,116 | обработка 50 т/год | 5,800 |
| 17 | Стружка натуральной чистой древесины | 3 05 230 02 22 5 | 5 | деревообработка | 0,11 | обработка 50 т/год | 5,500 |
| 18 | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 3 61 212 03 22 5 | 5 | работа станочного участка | 0,3 | Обработка 0,25 | 0,075 |
| 19 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | 5 | работа заточных станков механического участка | 0,00033 | Использование 36 кг обтирочных материалов | 0,012 |
| 20 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | 5 | замена рельсов, работа кузнечного и станочного участков | 0,382 | Ремонт 20единиц техники | 7,64 |
| 21 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | 5 | сварочные работы | 0,15 | Использована 2,4 т/год | 0,360 |

Предлагаемое суммарное ежегодное образование отходов

| N п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Предлагаемое ежегодное образование отходов, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | 1 | 0,0044 |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 | 2 | 0,329 |
| 3 | Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | 3 | 0,192 |
| 4 | Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 | 3 | 0,068 |
| 5 | Отходы синтетических масел компрессорных | 4 13 400 01 31 3 | 3 | 0,021 |
| 6 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 8 41 000 01 51 3 | 3 | 41,600 |
| 7 | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | 3 | 0,128 |
| 8 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | 3 | 0,006 |
| 9 | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | 4 | 1,016 |
| 10 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | 4 | 0,414 |
| 11 | Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | 4 | 0,300 |
| 12 | Отходы абразивных материалов в виде пыли | 4 56 200 51 42 4 | 4 | 0,080 |
| 13 | Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 6 11 400 01 20 4 | 4 | 1,244 |
| 14 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 4 | 43,340 |
| 15 | Смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | 4 | 7,200 |
| 16 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 9 19 204 02 60 4 | 4 | 0,04 |
| 17 | Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1 52 110 01 21 5 | 5 | 57,672 |
| 18 | Обрезь натуральной чистой древесины | 3 05 220 04 21 5 | 5 | 5,800 |
| 19 | Стружка натуральной чистой древесины | 3 05 230 02 22 5 | 5 | 5,500 |
| 20 | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 3 61 212 03 22 5 | 5 | 0,075 |
| 21 | Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | 4 31 300 01 52 5 | 5 | 0, 055 |
| 22 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | 5 | 0,012 |
| 23 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | 5 | 189,780 |
| 24 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 8 22 301 01 21 5 | 5 | 40,500 |
| 25 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | 5 | 0,360 |

Реквизиты письма об отправке паспортов в Департамент Росприроднадзора по СЗФО: письмо №______________ от _________________.

# 5. Сведения о местах накопления отходов

Сведения о местах накопления отходов

| N п/п | Наименование и номер по карте-схеме | Вместимость, тонн |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая | Для накопления отходов |
|  |  |  | I класс опасности | II класс опасности | III класс опасности | IV класс опасности | V класс опасности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МВН №1 | 20,250 | - | - | - | - | 20,250 |
| 2 | МВН №2 | 95,070 | - | - | - | - | 95,070 |
| 3 | МВН №3 | 0,25517 | - | - | 0,00003 | 0,2548 | 0,00034 |
| 4 | МВН №4 | 0,1405 | - | - | 0,1405 | - | - |
| 5 | МВН №5 | 20,800 | - | - | 20,800 | - | - |
| 6 | МВН №6 | 0,1645 | - | 0,1645 | - | - | - |
| 7 | МВН №7 | 0,622 | - | - | - | 0,622 | - |
| 8 | МВН №8 | 0,0375 | - | - | - | - | 0,0375 |
| 9 | МВН №9 | 2,900 | - | - | - | - | 2,900 |
| 10 | МВН №10 | 0,0022 | 0,0022 | - | - | - | - |
| 11 | МВН №11 | 0,715 | - | - | - | 0,715 | - |

# 6. Сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, и (или) размещения

Предлагаемая ежегодная передача отходов другим хозяйствующим субъектам

| N п/п | Наименование вида отходов< | Код по ФККО | Класс опасности | Предлагаемая ежегодная передача отходов, тонн в год | ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, которому передаются отходы, его место нахождения (жительства), ИНН | Дата и N договора на передачу отходов | Срок действия договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Для использования | Для обезвреживания | Для размещения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Хранение | Захоронение | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | 1 | - | 0,044 | - | - | - | ООО «ЛАМПЫ» | № ____ от ____. | бессрочный |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 | 2 | - | 0,329 | - | - | - | ООО «Аккумулятор» | № ____ от ____. | бессрочный |
| 3 | Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Отходы синтетических масел компрессорных | 4 13 400 01 31 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 8 41 000 01 51 3 | 3 | - | - | - | 41,600 | 41,600 | ООО «ПОЛИГОН» | № ____ от ____. | бессрочный |
| 7 | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | 3 | - | - | - | 0,006 | 0,006 | ООО «ПОЛИГОН» | № ____ от ____. | бессрочный |
| 9 | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | 4 | - | - | - | 0,300 | 0,300 | ООО «ПОЛИГОН» | № ____ от ____. | бессрочный |
| 12 | Отходы абразивных материалов в виде пыли | 4 56 200 51 42 4 | 4 | - | - | - | 0,080 | 0,080 | ООО «ПОЛИГОН» | № ____ от ____. | бессрочный |
| 13 | Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 6 11 400 01 20 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 4 | - | - | - | 43,34 | 43,34 | ООО «ПОЛИГОН» | № ____ от ____. | бессрочный |
| 15 | Смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | 4 | - | - | - | 7,2 | 7,2 | ООО «ПОЛИГОН» | № ____ от ____. | бессрочный |
| 16 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 9 19 204 02 60 4 | 4 | - | - | - | 0,04 | 0,04 | ООО «ПОЛИГОН» | № ____ от ____. | бессрочный |
| 17 | Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1 52 110 01 21 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Обрезь натуральной чистой древесины | 3 05 220 04 21 5 | 5 | - | - | - | 5,8 | 5,8 | ООО «ПОЛИГОН» | № ____ от ____. | бессрочный |
| 19 | Стружка натуральной чистой древесины | 3 05 230 02 22 5 | 5 | - | - | - | 5,5 | 5,5 | ООО «ПОЛИГОН» | № ____ от ____. | бессрочный |
| 20 | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 3 61 212 03 22 5 | 5 | 0,075 | - | - | - | - | ООО «ЧерМет» | № ____ от ____. | бессрочный |
| 21 | Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | 4 31 300 01 52 5 | 5 | - | - | - | 0,055 | 0,055 | ООО «ПОЛИГОН» | № ____ от ____. | бессрочный |
| 22 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | 5 | - | - | - | 0,012 | 0,012 | ООО «ПОЛИГОН» | № ____ от ____. | бессрочный |
| 23 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | 5 | 189,780 | - | - | - | - | ООО «ЧерМет» | № ____ от ____. | бессрочный |
| 24 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 8 22 301 01 21 5 | 5 | - | - | - | 40,500 | 40,500 | ООО «ПОЛИГОН» | № ____ от ____. | бессрочный |
| 25 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | 5 |  | - | - | - | - | ООО «ЧерМет» | № ____ от ____. | бессрочный |

# 7. Сведения о предлагаемом ежегодном использовании и (или) обезвреживании отходов

Предлагаемое ежегодное использование отходов и (или) обезвреживание отходов

| N п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Наименование технологического процесса | Предлагаемое ежегодное использование отходов и (или) их обезвреживание, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Использование | Обезвреживание | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | 3 | использование для смазки разъемных рельсовых соединений | 0,192 | - | 0,192 |
| 2 | Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 | 3 | использование для смазки разъемных рельсовых соединений | 0,068 | - | 0,068 |
| 3 | Отходы синтетических масел компрессорных | 4 13 400 01 31 3 | 3 | использование для смазки разъемных рельсовых соединений | 0,021 | - | 0,021 |
| 4 | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | 3 | использование для смазки разъемных рельсовых соединений | 0,128 | - | 0,128 |
| 5 | Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 6 11 400 01 20 4 | 4 | использование для подсыпки железнодорожной насыпи | 1,244 | - | 1,244 |

# 8. Сведения о предлагаемом размещении отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов

В собственности  предприятия не находятся объекты размещения отходов. В связи с этим данный раздел не разрабатывался.

# 9. Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов

Таблица 9.1

Предложения по лимитам на размещение отходов

| № п/п | Наименование вида отхода | Код отхода по ФККО | Предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год, тонн в год | Предлагаемые лимиты ежегодного размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отходы, предлагаемые к передаче на размещение другим индивидуальным предпринимателям или юридическим лицами, тонн в год | Отходы, предлагаемые к ежегодному размещению на эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов, тонн в год |
|  |  |  |  | Наименование объекта размещения отходов | Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, эксплуатирующее объект размещения отходов | № объекта размещения в ГРОРО | Лимиты на размещение отходов, тонн | Наименование объекта размещения отходов | № объекта размещения в ГРОРО | Лимиты на размещение отходов, тонн |
|  |  |  |  |  |  |  | В том числе по годам |  |  | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | 0,0044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого I класса опасности: | 0,0044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 | 0,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого II класса опасности: | 0,329 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | 0,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 | 0,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Отходы синтетических масел компрессорных | 4 13 400 01 31 3 | 0,021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 8 41 000 01 51 3 | 41,600 | ООО «ПОЛИГОН» | ИНН | ХХХ | 208,0 | 31,2 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | 0,128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | 0,006 | ООО «ПОЛИГОН» | ИНН | ХХХ | 0,030 | 0,0045 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,0015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого III класса опасности: | 42,015 |  |  |  | 208,03 | 31,2045 | 41,606 | 41,606 | 41,606 | 41,606 | 10,4015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | 1,016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | 0,414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | 0,300 | ООО «ПОЛИГОН» | ИНН | ХХХ | 1,500 | 0,225 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отходы абразивных материалов в виде пыли | 4 56 200 51 42 4 | 0,080 | ООО «ПОЛИГОН» | ИНН | ХХХ | 0,400 | 0,06 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 6 11 400 01 20 4 | 1,244 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 43,340 | ООО «ПОЛИГОН» | ИНН | ХХХ | 216,700 | 32,505 | 43,340 | 43,340 | 43,340 | 43,340 | 10,835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | 7,200 | ООО «ПОЛИГОН» | ИНН | ХХХ | 36,000 | 5,4 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 9 19 204 02 60 4 | 0,04 | ООО «ПОЛИГОН» | ИНН | ХХХ | 0,200 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого IV класса опасности: | 53,634 | - | - |  | 252,900 | 37,935 | 50,580 | 50,580 | 50,580 | 50,580 | 12,645 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 17 | Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1 52 110 01 21 5 | 57,672 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Обрезь натуральной чистой древесины | 3 05 220 04 21 5 | 5,800 | ООО «ПОЛИГОН» | ИНН | ХХХ | 29,00 | 4,35 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 1,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Стружка натуральной чистой древесины | 3 05 230 02 22 5 | 5,500 | ООО «ПОЛИГОН» | ИНН | ХХХ | 27,5 | 4,125 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 3 61 212 03 22 5 | 0,075 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | 4 31 300 01 52 5 | 0, 055 | ООО «ПОЛИГОН» | ИНН | ХХХ | 0,275 | 0,041 | 0, 055 | 0, 055 | 0, 055 | 0, 055 | 0,014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | 0,012 | ООО «ПОЛИГОН» | ИНН | ХХХ | 0,060 | 0,009 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | 189,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 8 22 301 01 21 5 | 40,500 | ООО «ПОЛИГОН» | ИНН | ХХХ | 202,500 | 30,375 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 10,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | 0,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого V класса опасности: | 299,699 |  |  |  | 259,335 | 38,900 | 51,812 | 51,812 | 51,812 | 51,812 | 12,967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 395,679 |  |  |  | 720,255 | 108,038 | 143,996 | 143,996 | 143,996 | 143,996 | 36,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 10. Список использованной литературы

- «Об охране окружающей природной среды» от 19.12.91 № 2060-1.

- «Об отходах производства и потребления» от 24.0698, № 89-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 28.08.92 № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей среды, размещение отходов, другие виды воздействия».

- Приказ от 25.02.201о №50 «О порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 25.07.2014 № 338 «О внесении изменении в порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденный Приказом Минприроды России от 25.02.2010 № 50»

- Распоряжение Мэра С.-Петербург от 21.04.94г. № 381-р «Временный порядок на действия с отходами в С.-Петербурге и на подчиненной территории».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 05.08.2014 № 349 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М. НИЦПУРО. 2003.

- Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. М., АКХ, 1982. Утверждены заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР Изамовым А.П. 9 марта 1982 г.

- Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления. СПб. 1998.

- Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные ртутьсодержащие лампы. СПб, 1999.

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Методические рекомендации по оформлению проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов, М, 1999.

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. М. 1985.

- Справочник по котельным установкам малой производительности /Под ред. К.Ф.Роддатиса. М. Энергоатомиздат. 1989.

- Методика расчета объемов образования отходов. Отходы деревообработки. СПб, 1999.

- Бельфер С.М., Воробьев Э.В. и др. Путевое хозяйство. М. Транспорт. 1981.

- Методика расчета объемов образования отходов. Нефтешлам, образующийся при зачистке резервуаров для хранения нефтепродуктов. СПб, 1999.

- Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные элементы питания. СПб, 1999.

- Систер В.Г. и др. Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание). Справочник. М, 2001.

- Утилизация твердых бытовых отходов. Под ред. Д.Вилсона. М. Стройиздат.

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18.07.2014 №445 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов».

- Конвертер «ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ВИДОВ ОТХОДОВ ФККО-2002 ВИДАМ ОТХОДОВ ФККО-2014».

- Допустимые нормы образования отходов в технологических процессах железнодорожного транспорта. МПС РФ, Москва, 2001г.

- Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Л.: Метеоиздат, 1986.

- Методика расчета объемов образования отходов. Лом абразивных изделий. Абразивно-металлическая пыль. ЦОЭК, СПб, 1999

- Приказ МПР России от 15 июня 2001 г. N 511 «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды». М.,2001

- Методика расчета объемов образования отходов. ОТРАБОТАННЫЕ МОТОРНЫЕ И ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА. СПб, 1999.

- Оценка количеств образующихся отходов производства и потребления. Методическая разработка – СПб ГТУРП, СПб, 1997

- Найденов Б.Ф. Объемные веса и удельные объемы грузов. Издательство «Транспорт», М.1971.

- Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных. СПб, 1998.

- Найденов Б.Ф. Объемные веса и удельные объемы грузов. Издательство «Транспорт», М.1971.

Приложение №3

Исходные данные для составления проекта

Штатная численность персонала предприятия - 394 чел.

Площадь территории, подлежащей уборке – 1200 м2

Длина обслуживаемых путей – 52 км.

Количество закупаемой ветоши - 36 кг/год

Содержание масла в промасленной ветоши – 10 %

Количество комплектов спецодежды и спецобуви, подлежащие замене - 276 комплектов.

Периодичность замены спецодежды - 1 раз в год

Комплект тканевой спецодежды весит 4 кг, резиновой – 1,5 кг.

В виду крайне незначительного количества проливов масел древесные опилки для их сбора не используются.

| Марка люминесцентной лампы | Количество установленных ламп данной марки |
| --- | --- |
| ЛБ-40 | 28 |
| ЛБ-80 | 24 |
| ДРЛ-250 | 2 |

Число часов работы ламп в год = 2500 ч/год

Все масла закупаются в разлив, тара из-под масел не образуется.

Участок по обслуживанию и ремонту пути

Среднее количество бетонных шпал, подлежащих замене – 150 шт./год

Средняя масса одной деревянной шпалы – 80 кг.

Средняя масса резиновых амортизаторов в одной шпале – 0,2 кг

Коэффициент изношенности резинового амортизатора – 0,5

Среднее количество рельсов, подлежащих замене – 2800 погонных м/год

Среднее количество деревянных шлагбаумов, подлежащих замене – 15 шт./год.

Средняя масс одного шлагбаума – 20 кг.

Ширина прирельсовой  «зеленой» полосы 5 м

Стоянка путевой железнодорожной техники

Обслуживание и ремонт путевой железнодорожной техники производится в локомотивном депо ТЧ-12; отходы, при этом образующиеся, являются собственностью ТЧ-12.

ПЧ-17 производит только замену масел и фильтров.

Норма сбора масел – 100%

Средняя масса фильтра – 0,2 кг

| Марка техники | Количество, Ni, шт. | Ср. годовое время работы, Т i , час/год | Норма времени работы до замены масла и масляного фильтра, Тнв, час | Количество заменяемого масла, V i, л | Количество установленных фильтров | Масса одного фильтра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДГК | 2 | 1600 | 800 | 2,2 | 4 | 0,2 |
| МПТ | 1 | 1500 | 800 | 20 | 1 | 0,2 |
| РОМ | 1 | 900 | 900 | 60 | 2 | 0,2 |
| ПМГ | 1 | 800 | 800 | 60 | 2 | 0,2 |
| снегоуборочная | 1 | 600 | 600 | 60 | 2 | 0,2 |
| ЗИФ-5ПВ | 1 | 500 | 500 | 10 | 2 | 0,3 |

Аккумул яторный участок

| Марка аккумуляторной батареи | Количество аккумуляторных батарей, шт. | Средний срок службы 1 аккумуляторной батареи, лет |
| --- | --- | --- |
| 6СТ-132 | 20 | 4 |
| 6СТ-190 | 4 | 4 |

Склад ГСМ

Количество резервуаров – 2 шт.

Годовой объем хранимого дизельного топлива в каждом резервуаре – 71 т/год

Котельная

Количество и марки котлов – Шухова – 1 шт.; УК-50 – 1 шт.

Топливо – каменный уголь марки ДГКОМ

Годовой расход угля – 135,7 т/год

Ремонт котлов в ближайшие 5 лет не планируется.

Механический участок

| Тип станков | Количество станков данного типа | Объем масляных картеров всех станков данного типа, л | Время работы оборудования за год | Норматив времени до замены масла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| токарные | 1 | 10 | 1200 | 1200 |
| сверлильные | 1 | - |  |  |
| заточные | 2 | - |  |  |

Количество цветного металла, поступающего на обработку на станках – 0,0 т/год

Годовой расход электродов – 2,4 т/год

Вес используемых абразивных кругов – 40 кг/год.

Кузница

Топливо – каменный уголь марки ДГКОМ

Годовой расход угля - 15 т/год

Ремонт печи в ближайшие 5 лет  не планируется.

Столярный участок

Количество поступающей в обработку древесины:

при ремонте путей  – 75 м3/год (30 т/год);

при ремонте техники - 50 м3/год (20 т/год).

Участок окраски дорожных знаков

Тара из-под краски – возвратная.

На балансе предприятия автотранспорт отсутствует.

Начальник Зеленогорской 
дистанции пути ПЧ-17						/____________________/